## Slide 1
Манипулятор
1

## Slide 2: Манипулятор
Манипулятор - это механическое устройство, обычно имеющее несколько звеньев (или сегментов), которые могут двигаться относительно друг друга. Манипуляторы используются для перемещения и управления объектами в пространстве, например, для сборки, подъема, перемещения предметов и многих других задач.
Манипуляторы состоят из двух типов подвижных звеньев:
Звенья, обеспечивающие прямолинейное движение
Звенья, обеспечивающие вращательные перемещения.
Сочетание и расположение этих звеньев определяют степень подвижности и область действия манипуляционной системы робота.

## Slide 3: Манипулятор ТРИК
В наборы «ТРИК Геоскан Образовательный» и «ТРИК Геоскан Расширенный» входит манипулятор с хватом

## Slide 4: Сервопривод
Сервопривод – это электрический двигатель, движением вала которого можно управлять с высокой точностью. Можно поворачивать вал привода на любой требуемый угол, а также задавать необходимую скорость его вращения.
На контроллере ТРИК есть 6 портов для подключения сервоприводов – S1-S6. Порты S1-S5 сконфигурированы на значения угла в диапазоне от -90 до 90 градусов, а порт S6 от 0 до 90 градусов.

## Slide 5: Сервопривод: программирование
Для программирования сервоприводов в TRIK Studio есть блок «Угловой сервомотор» с 2-мя параметрами «Порты», в котором указывается номер порта, к которому подключен сервопривод, и «Угол», в котором задается угол на который будет поворачивать серводвигатель. Угол может быть от -90 до 90 градусов для портов S1-S5 и от 0 до -90 для порта S6.
Программа для поворота сервопривода на 90 градусов
Блок «Угловой сервомотор»

## Slide 6: Задача
Необходимо написать программу удаленного управления манипулятором с хватом для TRIK Gamepad.
Открыть хват
Закрыть хват
Движение вверх/вниз
Движение вправо/влево

## Slide 7: Решение
Вся программа
Подпрограмма для управления движением манипулятора

## Slide 8: Решение
Подпрограмма для управления хватом манипулятора

## Slide 9: Задания
Напишите программу для управления движением робота и перемещения манипулятора с дистанционного пульта.
Используя программу из задания 1, придумайте назначения для остальных кнопок в TRIK Gamepad и запрограммируйте их.

## Slide 10
10