## Slide 1
Наборы ТРИК Геоскан
1

## Slide 2
2
ТБ при работе с наборами
Перед началом работы с наборами каждый обучающийся в обязательном порядке должен пройти инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с правилами поведения в помещении, в котором проводятся занятия
Запись о прохождении инструктажа заносится в журнал проведения инструктажей.

## Slide 3
3
Наборы ТРИК Геоскан
Геоскан Расширенный
Геоскан Стартовый
Геоскан Образовательный

## Slide 4
4
Состав наборов
Состав наборов:

## Slide 5: Детали конструктора ТРИК
Металлические детали черного и зеленого цветов
Расстояние между центрами отверстий — 1 см

## Slide 6: Основание
(3_15_3)×10

## Slide 7: Углы
Угол (2_3)×10
Угол (3_5)×10
Угол (2_2)×20
Угол (1_1)×3
Угол (1_1)×5

## Slide 8: Плоские углы
Угол 135⁰ 3х3
Угол 135⁰ 5х5
Угол 90⁰ 5х5

## Slide 9: Балки

## Slide 10: Адаптеры и прочие детали

## Slide 11: Крепеж
Винты
М4х25
М4х16
М4х8
М4 самоконтрящаяся
Гайки
М4 стопорная
М4 фланцевая

## Slide 12
12
Соединение деталей
Соединение деталей должно быть прочным, поэтому используйте инструменты.
Самоконтрящаяся и фланцевая гайки предназначены для создания неподвижных соединений
Стопорная гайка – для подвижных соединений

## Slide 13: Инструменты
Ключи торцевые
Ключ комбинированный

## Slide 14: Контроллер ТРИК
3 процессора
Гироскоп
Акселерометр
Динамик
Дисплей
Wi-Fi
Диод
Кнопки
32 порта
Linux

## Slide 15: Схема разъемов контроллера
Все порты контроллера подписаны
Технические характеристики можно посмотреть на сайте проекта:
https://trikset.com/products/trik-controller

## Slide 16
16
Подключение периферийных устройств
Для подключения устройств используются 2-х пиновые разъемы и разъемы micro-match со стыковочным штырем (ключом), обеспечивающим подключение единственно возможным способом
Разъем Micro-Match
По проводу, находящемуся рядом с ключом подается напряжение, то есть это «+» питания. Самый дальний от ключа провод — «–» питания. Провода находящиеся посередине — сигнальные, по ним проходит либо входной сигнал, либо выходной.
При подключении кабель «смотрит» вверх, к дисплею

## Slide 17: Подключение силовых моторов
Разъем micro-match подключается к порту Е
Двухпиновый разъем – к порту М

## Slide 18: Внимание
При подключении к контроллеру провод должен быть направлен вверх, а стыковочный штырь коннектора должен находиться справа.
Для отсоединения провода возьмите его возле коннектора и потяните на себя.

## Slide 19: Питание робота
Адаптер питания
Li-Po аккумуляторы
При заряде аккумулятора менее 11 Вольт контроллер подает звуковые сигналы!

## Slide 20: Подключение аккумулятора

## Slide 21
21
Маркировка аккумуляторов
Li-Po-аккумуляторы состоят из одной или нескольких элементов («банок»). Каждая банка имеет номинальное напряжение 3,7В и максимальное (до которого заряжается) - 4,2В.
Пример маркировки: 1200mAh 3S 20C.
1200 mAh В этих единицах указывается ёмкость аккумулятора - в данном случае 1200 мА·ч. Чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор сможет поддерживать нужный ток и напряжение для работы нагрузки. Также от ёмкости прямо пропорционально зависит максимальный ток разряда и заряда. 3S Число возле буквы S означает количество «банок» в батарее. Буква S - это сокращение от serial или sequential - последовательное соединение элементов. 20C (C = сapacity)
Максимальный разрядный ток может превышать ёмкость аккумулятора в 20 раз умноженную на час (ток 1C заряжает/разряжает аккумулятор ровно за час - условно)

## Slide 22
22
Зарядка аккумуляторов
Для зарядки Li-Po аккумуляторов рекомендуется использовать специализированные зарядные устройства
Если производитель не дает специальных рекомендаций, аккумуляторы рекомендуется заряжать током, не превышающим 1C. В нашем случае (1200mAh 3S 20C), это 1,2Ah*1C=1,2A, то есть этот аккумулятор рекомендуется заряжать током не более 1,2 Ампер.
Чем меньше зарядные и разрядные токи, тем дольше срок службы аккумулятора.
В инструкции к зарядному устройству можно прочитать о зарядке с балансировкой. Рекомендуется всегда заряжать аккумулятор только так. Это исключает вариант разбалансировки ячеек (общее напряжение на нашем акб может быть 12,6V, но, при этом, на первой банке будет 4V, на второй 4,2V, а на третьей 4,4V). При перезаряде даже одной ячейки аккумулятор может загореться и даже взорваться, именно поэтому и рекомендуется ВСЕГДА проводить зарядку с балансировкой

## Slide 23
23
Правила зарядки и эксплуатации
- не допускать перезаряда – выше 4,2 В на элемент;
- избегать короткого замыкания;
- не допускать перегрева выше 60 °С, в т. ч. при заряде или разряде высокими токами;
- не оставлять элементы питания под воздействием прямых солнечных лучей, возле отопительных приборов или открытых источников огня;
- не нарушать герметичность оболочки;
- не разряжать ниже 3 В на элемент;
- не подвергать ударам, прокалыванию и другим механическим воздействиям;
- не хранить в разряженном состоянии;
- заряжать, не дожидаясь полной разрядки;
- после использования на морозе – выдерживать пару часов при комнатной температуре, а затем заряжать;
- хранить в полузаряженном состоянии в прохладном сухом месте, в стороне от тепловых приборов.

## Slide 24: Тестовая модель мотора
Соберите модель для тестирования моторов

## Slide 25: Тестовая модель
Соберите модель для тестирования датчиков и подключите к ней силовые моторы и серводвигатели

## Slide 26
26
Включение контроллера
Кнопка включения контроллера
Кнопка ESC
Кнопка ENTER
Кнопки навигации
Включается контроллер кратковременным нажатием кнопки POWER. При включении загорается красный светодиод.

## Slide 27
27
Зарядные устройства
Зарядное устройство без балансировки
Зарядное устройство с балансировкой

## Slide 28
28
Тестирование периферийных устройств
После загрузки операционной системы на дисплее контроллера отобразится меню:
Заряд аккумулятора
Имя сети контроллера и его IP адрес
Номер контроллера в локальной сети
Тип подключения сети (точка доступа или клиент)
Пункты меню
Для проверки подключенных устройств выбираем пункт «Тестирование»

## Slide 29
29
Тестирование моторов
Выберите порт, к которому подключен мотор.
Нажмите кнопку «Ввод» на контроллере для подачи питания на мотор.
Мощность добавляется нажатием кнопки «Вправо», моторы будут крутиться вперед.

## Slide 30
30
Тестирование энкодеров
Энкодер – это датчик угла поворота вала двигателя
Для тестирования работоспособности энкодера необходимо вручную покрутить колесо вперед-назад и посмотреть изменения показаний энкодеров.
Внимание! Энкодеры инкрементальные. При прокрутке мотора значение энкодера может быть как отрицательным, так и положительным.

## Slide 31
31
Тестирование сервоприводов
Сервоприводы проверяются аналогично силовым моторам

## Slide 32
32
Тестирование датчиков
Аналоговые датчики
Цифровые датчики

## Slide 33
33
Конфигурация портов для аналоговых датчиков
Порт | Конфигурация
А1 – А2 | Инфракрасный датчик расстояния. Пределы значений: 8–80 см
А3 – А4 | Датчик касания. Значения: 0 — отсутствие нажатия, 1 — нажатие
А5 – А6 | Датчик освещенности. Пределы значений: 0–100. 0 — белый, 100 — черный. Датчик должен быть установлен на расстоянии 8–15 мм от поверхности

## Slide 34
34
Тестирование видеомодуля
Если видеомодуль работает корректно, на дисплей будет выведен снимок с камеры

## Slide 35
35
Тестирование гироскопа и акселерометра
Для тестирования работоспособности устройств необходимо изменить положение робота в пространстве и посмотреть изменения показаний.

## Slide 36
36