## Slide 1
Контроллер ТРИК и машинное обучение
1

## Slide 2
Машинное обучение
2
Машинное обучение (machine learning) – класс методов искусственного интеллекта.
Обучение ведется за счет применения решений множества сходных задач.
Метод «Чайника»
В обучении используются уже решенные задачи

## Slide 3
Машинное обучение
3

## Slide 4
Где используются «умные» машины
4

## Slide 5
«Черный ящик»
5
Черный ящик (в информатике) - система, внутреннее устройство которой неизвестно. То есть, мы имеем общее представление о том, что делает эта система, какую информацию на вход нужно подать и то, что система должна вывести, при этом не знаем как она это делает (механизм работы данной системы неизвестен).

## Slide 6
LOBE
6
Lobe — это бесплатное, простое в использовании приложение Microsoft, которое позволяет создавать, управлять и использовать пользовательские модели машинного обучения. С помощью Lobe вы можете создать модель классификации изображений по меткам, которые представляют их содержание.
Все алгоритмы обучения в программе закрыты, то есть Lobe – «черный ящик»

## Slide 7
Задача
Обучить робота определять два объекта А и Б. Если определяется объект Б, то выводить веселый смайлик на экран контроллера, если объект А, то грустный смайлик, если никаких объектов нет, то будет выводиться надпись «Пусто»

## Slide 8
LobeServer
8
Что нам потребуется:
Программы:
Lobe (https://www.lobe.ai/)
TRIK Studio (https://trikset.com/downloads#trikstudio )
TRIKLobeServer (https://dl.trikset.com/ts/TRIKLobeServer-1.0.zip)
Оборудование:
Контроллер ТРИК
Видеомодуль или usb камера Logitech C92

## Slide 9
Создаем папку проекта
Алгоритм обучения модели
Весь путь на Латинице
Русский язык программа не понимает, в некоторых версиях ОС Windows название папки «Рабочий стол» пишется на русском языке, поэтому проект лучше сохранять в другой папке.

## Slide 10
Алгоритм обучения модели
Скачать LobeServer
Устанавливаем необходимые программы (LobeServer распаковать в папку проекта)

## Slide 11
Алгоритм обучения модели
3. Обучаем модель
Нажимаем кнопку “Import” и выбираем добавить готовые изображения или сделать новые с помощью веб-камеры
Добавляем метки к фото и начинаем обучать модель

## Slide 12
Алгоритм обучения модели
Во время обучения модели, её можно улучшать, исправляя ошибки в определении объектов или неопределенности.

## Slide 13
Алгоритм обучения модели
4. Экспортируем обученную модель в виде TensorFlow Lite в папку проекта

## Slide 14
Алгоритм обучения модели
5. Пишем программу в TRIK Studio
Пусть для обученной модели имеются 3 метки: «A» и «B» и «empty». Контроллер демонстрирует обратную связь в виде двух различных смайликов и надписи «пусто».
Переменная x – строковая, поэтому используем кавычки: ‘x’

## Slide 15
Алгоритм обучения модели
6. Соединяем компьютер и контроллер по wi-fi
Выбираем нужную сеть
Вводим пароль

## Slide 16
Алгоритм обучения модели
7. Устанавливаем взаимодействие
1.Открываем файл settings в папке проекта
2.В SERVER IP = пишем ip робота 192.168.77.1
3.В MY HULL NUMBER = пишем любой бортномер не занятый роботом
4.Сохраняем файл

## Slide 17
Алгоритм обучения модели
8. Запускаем видеотрансляцию на контроллере
Контролировать видеотрансляцию можно через конфигуратор

## Slide 18
Алгоритм обучения модели
9. Запускаем LobeServer
Если соединение произошло, то LobeServer будет выводить правильную метку при наведении камеры на объект

## Slide 19
Алгоритм обучения модели
10. Запускаем основную программу на контроллере

## Slide 20
Алгоритм обучения модели
При наведении камеры на букву Б на контроллере будет появляться веселый смайлик, при наведении на букву А – грустный, если в кадре не будет буквы, то будет выводиться слово «Пусто».

## Slide 21
Поиск предметов
Задача: с помощью Lobe обучить робота определять объекты в движении и выводить название объекта на дисплей контроллера. Как только робот увидит коробку, он должен остановиться.
Банка
Коробка
Бутылка

## Slide 22
Решение
Обучаем модель распознавать объекты (банку, коробку и бутылку) и сохраняем файл в формате Tensor Flow light в папку проекта.

## Slide 23
Решение
Пишем программу для робота в TRIK Studio

## Slide 24
Решение
Соединяем компьютер и контроллер по wi-fi
Устанавливаем соединение LobeServer и контроллера
Запускаем видеотрансляцию на контроллере

## Slide 25
Решение
Запускаем LobeServer и основную программу на роботе

## Slide 26
Решение

## Slide 27
Задания
1. Обучите модель с помощью LobeServer и запрограммируйте на роботе распознавание цифр от 1 до 5
2. Обучите модель и реализуйте программу в TRIK Studio , определяющую выбранный вами цвет.
3. Обучите модель определять выбранную объемную фигуру и реализуйте программу в TRIK Studio

## Slide 28
28