## Slide 1: Программирование в TRIK Studio

## Slide 2: TRIK Studio
Bизуальная среда программирования роботов.
Последнюю версию можно скачать на сайте trikset.com.

## Slide 3: Главное окно

## Slide 4: Интерфейс

## Slide 5: Интерфейс. Режимы
Редактор
Отладка
Горячие клавиши
Ctrl+1
Ctrl+2
Два режима TRIK Studio:

## Slide 6: Режим отладки

## Slide 7: Панель «Интерпретатор»
Если кнопка на панели серая, значит она недоступна в данном режиме.

## Slide 8: Привет, мир!
Напишем первую программу и проверим её работоспособность в 2D-модели.
Это будет программа «Привет, мир!»
Задача 3.1. Вывести на экран робота «Привет, мир!»

## Slide 9: Привет, мир! Блок-схема
Начало
Вывод текста на экран
Конец
Задержка

## Slide 10: Привет, мир!
Создайте новый проект.
Вытащите блоки «Напечатать текст», «Таймер» и «Конец».
Соедините их последовательно. Любым из двух способов.

## Slide 11: Привет, мир!
Выделите блок «Напечатать текст». У этого блока три свойства: две координаты начала текста и сам текст. Некоторые свойства отображаются над или под блоком. Редактировать их можно как там, так и на панели «Редактор свойств».
Введите текст: Привет, мир!
При выставленной галочке «Вычислять» можно выводить значение выражения или переменной.

## Slide 12: Привет, мир!
У блока «Таймер» только одно свойство – задержка в миллисекундах. Установите 3000 мс.

## Slide 13: Привет, мир!
Перейдите в режим отладки, нажав на нижнюю полоску или сочетание клавиш Ctrl+2.
Запустите программу, нажав на кнопку Play.
На дисплее контроллера в верхнем левом углу должен отобразиться ваш текст.

## Slide 14: Подключение к компьютеру
Загружать программы будем по Wi-Fi.
Подключите компьютер к контроллеру, выбрав сеть контроллера.

## Slide 15: Загрузка на робота
Переключитесь в режим реального робота ТРИК:
Загрузка и выполнение программы на роботе
Загрузите и выполните программу на роботе.
Остановка программы на роботе
Генерация кода
Загрузка программы на робота

## Slide 16
Алгоритм
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе исходных данных.
Исполнитель: робот или любое другое устройство
Инструкции: включить мотор, ждать 3 секунды, повернуть серводвигатель на 80 градусов, включить диод и т.д.
Блок-схема — распространенный тип схем (графических моделей), описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности.
Действие 1
Начало
Действие 2
Действие 3
Конец

## Slide 17: Алгоритмические структуры
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
Ветвление — однократное выполнение одной из двух или более операций, в зависимости от выполнения заданного условия.
Цикл — многократное исполнение одной и той же операции до тех пор, пока выполняется заданное условие

## Slide 18: Следование
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
действие 1
Начало
действие 2
Конец
Блок-схема
Пример в TRIK Studio
Пример в TRIK Studio

## Slide 19: Следование. Задача
Задача 3.2. Написать алгоритм мигания светодиодом: красным, зеленым и оранжевым по 1 секунде.

## Slide 20: Ветвление
Выполнение программы идет по одной из двух, нескольких или множества ветвей. Выбор ветви зависит от условия на входе ветвления и поступивших сюда данных.
Существует две основные формы условной инструкции, встречающиеся в реальных языках программирования:
условный оператор (оператор if)
оператор многозначного выбора (оператор switch)

## Slide 21: Ветвление. Условный оператор
Встречаются следующие формы условного оператора:
Условный оператор с одной ветвью
Условный оператор с двумя ветвями
Условный оператор с несколькими условиями
Условный оператор реализует выполнение одной последовательности (ветви) команд при условии, что некоторое логическое выражение (условие) принимает значение «истина», и другой последовательности (ветви), если выражение "ложно". Любая из этих последовательностей может быть "пустой", т.е. не выполнять никаких действий.

## Slide 22
22
Условный оператор с 1 ветвью
Блок-схема
Условие
действие 1
нет
да

## Slide 23
23
Условный оператор с 2 ветвями
Условие
действие 1
действие 2
нет
да
Блок-схема

## Slide 24
24
Несколько условий
Условие
Действие 1
нет
да
Блок-схема
Условие
Действие 2
да
Действие 3
нет

## Slide 25: Подключение устройств
При подключении к контроллеру провод
должен быть направлен вверх, а ключ
коннектора должен находиться справа.
Для отсоединения провода возьмите его
возле коннектора и потяните на себя.

## Slide 26: Подключение устройств

## Slide 27
27
Ветвление. Задача
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».

## Slide 28
28
Ветвление. Задача
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 29
29
Ветвление. Задача
Или в режиме 2D-модели на панели «Порты».
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 30
30
Ветвление. Задача
Для ветвления в TRIK Studio используется блок «Условие», у которого имеется только одно свойство — само условие.
Использование значений датчика осуществляется в TRIK Studio через сенсорные переменные.
При подключении датчика:
к порту A1 используется сенсорная переменная sensorA1
к порту A2 — sensorA2
и т.д.
Сенсорной переменной нельзя присвоить значение. В нее записывается регулярно показание с датчика
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 31
31
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
равенство | == | enterButton == 1
неравенство | != | rightButton != 0
больше | > | sensorA1 > 50
меньше | < | sensorA2 < 30
больше или равно | >= | sensorA3 >= 50
меньше или равно | <= | sensorA4 <= 50
Операторы сравнения
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.

## Slide 32
32
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
логическое отрицание, НЕ | ! | !flag
логическое умножение, И | && | (sensorA1>20) && (sensorA1<60)
логическое сложение, ИЛИ | ¦¦ | (sensorA1<30) ¦¦ (sensorA1>70)
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.
Логические операторы

## Slide 33
33
Ветвление. Задача
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
sensorA1>50
Нарисовать веселый смайл
Начало
Нарисовать грустный смайл
нет
да
подождать 3 секунды
Конец
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 34
34
Ветвление. Задача
Решение в TRIK Studio
На связях, идущих от условия, указывается в свойствах истина и ложь для определения дальнейших действий, когда условие верно, и когда — нет.
Задача 3.3. Вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 35
35
Ветвление. Задача
Для проверки задачи используйте 2 разных поля: на одном стена близко к роботу, на другом - далеко.

## Slide 36
36
Ветвление. Задача
Задача 3.4 (самостоятельно). Вывести на экран:
Веселый смайлик, если ИК датчик выдает до 40.
Слово «неопределенность», если ИК датчик выдает от 40 до 60.
Грустный смайлик — в противном случае.

## Slide 37
37
Switch
Представляет собой структуру, построенную по принципу меню, и содержит все возможные варианты условий и инструкции, которые следует выполнить в каждом конкретном случае.
В TRIK Studio реализуется с помощью одноименного блока:
Блок проверяет выражение. От блока отводятся связи, на которых указываются возможные значения этого выражения (например, переменной). Одна связь обязательно должна быть пустая (“default”) - по ней алгоритм будет двигаться, если не выполнено ни одно из условий.

## Slide 38
38
Switch
Данный пример демонстрирует случайный выбор одного из четырех состояний робота: «Я готов к роботе», «Улыбаюсь», «Грущу», «Отдыхаю…»

## Slide 39
39
Switch
В TRIK Studio имеется блок «Получить код кнопки», который записывает код нажатой кнопки в переменную. Все коды кнопок представлены в кодировке ASCII.
Зная коды кнопок, с помощью switch можно написать своё меню.
Задача 3.5. Выводить в цикле с задержкой минимум в 100 мс на экран робота в 2D-модели коды кнопок контроллера ТРИК, по нажатию на них.

## Slide 40
40
Цикл
Существует 4 основных вида циклов:
Безусловные циклы
Цикл с предусловием
Цикл с постусловием
Цикл со счетчиком
Цикл — управляющая конструкция в языках программирования для организации многократного выполнения набора инструкций.

## Slide 41
41
Цикл безусловный
В этом случае у программы может не быть конца!
Условие
Начало
действие 1
Блок-схема

## Slide 42
42
Цикл с предусловием
Блок-схема
Условие
Начало
действие 1
нет
да
действие 2
Конец

## Slide 43
43
Цикл с постусловием
Условие
действие 1
нет
да
действие 2
Конец
Блок-схема
Начало

## Slide 44
44
Цикл с итерациями
итерация
Счетчик с условием
Начало
действие 1
действие 2
Конец
итерация
Блок-схема

## Slide 45
45
Цикл. Задача
Задача 3.6 «Настроение робота». Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.
Датчик освещенности – аналоговый датчик для измерения освещенности.
Выдает значение от 0 до 100.
sensorA1>50
Нарисовать веселый смайл
Начало
Нарисовать грустный смайл
нет
да

## Slide 46
46
Цикл. Задача
Задача 3.6 «Настроение робота». Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.

## Slide 47
47
Цикл. Задача
Бесконечные циклы реализуются путем соединения одного из блоков с каким-либо предыдущим.
Для циклов с условиями в TRIK Studio используется блок
«Цикл с предусловием».
А с итерациями — блок «Цикл».
Задача 3.6 «Настроение робота». Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.

## Slide 48
48
Цикл. Задача
Решение в TRIK Studio
Задача 3.6 «Настроение робота». Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.

## Slide 49: Подпрограмма (функция)
Подпрограмма может быть многократно вызвана из разных частей программы.
Подпрограмма — часть компьютерной программы, содержащая описание определённого набора действий.

## Slide 50: Лабиринт
Задача 3.7.
Необходимо запрограммировать робота на перемещение по лабиринту по заранее заданной траектории с помощью набора элементарных действий: перемещений и поворотов. Робот должен доехать до зоны отмеченной красным кругом.
Образец лабиринта

## Slide 51: Лабиринт
Образец
Нарисуйте лабиринт в 2D модели.
Включите сетку, чтобы рисовать стены под прямым углом. Размер сетки минимальный.

## Slide 52: Лабиринт
Образец
Характеристики лабиринта:
Лабиринт не должен иметь замкнутых пространств.
Одно поле лабиринта — 3х3 клетки.
Высота лабиринта — 4 поля.
Ширина лабиринта — 5 полей.
Старт отмечен синим маркером.
Финиш отмечен красным маркером.

## Slide 53: Принцип решения задачи
Декомпозиция задачи: разбить движение на элементарные действия (движение вперед, плавные повороты и т.д)
Составление программы
Как обычно решают задачи?

## Slide 54: Принцип решения задачи
Декомпозиция задачи: разбить движение на элементарные действия (движение вперед, плавные повороты и т.д)
Выделение повторяющихся действий и составление подпрограмм
Составление программы
Как будем решать мы:

## Slide 55: Принцип решения задачи

## Slide 56: Лабиринт
Вытащите первый блок «Подпрограмма» на сцену.
Назовите её «Вперед». Блок подпрограммы появится в палитре.
Двойным щелчком по подпрограмме перейдите к диаграмме её алгоритма.

## Slide 57: Лабиринт
Составьте алгоритм для движения вперед из поля в поле (поле лабиринта в 2D-модели 3 на 3 клетки).
У подпрограммы есть своя собственная 2D-модель. Чтобы её открыть, нужно находится на вкладке подпрограммы.

## Slide 58: Лабиринт
Алгоритм:
Подъехать вперед (чтобы колеса оказались на центре клетки).
Повернуть направо на месте.
Отъехать назад.
Вернитесь на вкладку основной программы.
Следующий элемент движения — поворот направо. Создайте новую подпрограмму «Направо».

## Slide 59: Подпрограмма «Направо»

## Slide 60: Лабиринт
Аналогично составьте алгоритм подпрограммы «Налево».
С помощью подпрограмм постройте движение в конечную точку.

## Slide 61: Правило правой руки (ППР)
Образец
Задача 3.8. Есть лабиринт с единственным выходом.
Необходимо выйти из него, используя Правило Правой Руки.
Робот: базовая тележка с двумя ИК-датчиками расстояния.

## Slide 62: Правило правой руки
Образец
Нарисуйте лабиринт в 2D-модели, аналогичный использованному в предыдущей задаче, но с одним выходом.

## Slide 63: Правило правой руки
«Подключите» к контроллеру необходимые датчики.
Подключение датчиков и моторов находится на консоли контроллера в окне отладки.
И на панели настройки сенсоров в режиме редактирования.

## Slide 64: Правило правой руки
Датчики можно вращать и перетаскивать.
Выступающие за габариты тележки датчики, могут «цепляться» за препятствия.

## Slide 65: Алгоритм ППР
Есть ли справа стена?
Повернуть направо
Вперед
Начало
Есть ли впереди стена?
Вперед
Повернуть налево
ожидание
нет
нет
да
да

## Slide 66: Алгоритм ППР
Датчик А1 смотрит направо, А2 — прямо.
Связующим блоком «условия» служит «нулевой таймер». Следует останавливать моторы в конце каждой подпрограммы.

## Slide 67: Свойства подпрограмм
Типы параметров: int – целый;
bool – булевский;
string – строка.
Задайте в подпрограмме «Вперед» параметры пути - s и скорости перемещения - v.
Теперь каждый раз при использовании подпрограммы «Вперед» мы можем передавать разные значения в аргументах s и v.