## Slide 1: Знакомство с конструктором ТРИК

## Slide 2: История металлического конструктора
Фрэнк Хорнби, вдохновитель создания таких культовых игрушек, как Meccano, модели железных дорог Hornby и игрушки Dinky
К концу 1890-х годов у Хорнби было двое сыновей, и он начал делать для них металлические модели мостов, кранов и грузовиков в своем садовом домике. Ему пришла в голову идея создания одинаковых деталей, которые можно было бы соединять винтами и гайками для создания любой желаемой модели, и вскоре в начале 1901 года он оформил патент на это изобретение.
1902 году первые наборы "Mechanics Made Easy" поступили в продажу
Торговая марка "Meccano" была зарегистрирована в 1907 году, а компания Meccano Ltd была основана в 1908 году

## Slide 3: История металлического конструктора
1. Довоенный детский металлический конструктор из серии «Техника в массы», Завод «Конструктор», Ленинград, 1930-е.
2. Советский детский металлический конструктор «Механик» № 1, Московский завод механической заводной игрушки, 1950-е

## Slide 4: История металлического конструктора

## Slide 5: Набор ТРИК «Учебная пара»

## Slide 6: Конструктор ТРИК
Металлические детали черного и зеленого цветов
Расстояние между центрами отверстий — 1 см

## Slide 7: Основание
(3_15_3)×10

## Slide 8: Углы
Угол (2_3)×10
Угол (3_5)×10
Угол (2_2)×20
Угол (1_1)×3
Угол (1_1)×5

## Slide 9: Плоские углы
Угол 135⁰ 3х3
Угол 135⁰ 5х5
Угол 90⁰ 5х5

## Slide 10: Балки
(2_3_2)×7
(1_2)×(1_12_1)
(1_2)×(1_16_1)
(1_2_1)×10
(1_2_1)×20
(1_2_1)×15

## Slide 11: Адаптеры и прочие детали
Адаптер для мотора 25D
Адаптер для сервопривода
Адаптер для мотора 25D плоский
Адаптеры для сервопривода

## Slide 12: Проверьте набор деталей
Крупные детали

## Slide 13: Проверьте набор деталей
Мелкие детали

## Slide 14: Крепеж
Винты
М4х30
М4х16
М4х8
М3х6
- крепежное изделие в виде стержня резьбой с одной стороны и конструктивного элемента (головки) для передачи крутящего момента с другой.

## Slide 15: Крепеж
М4 фланцевая (bossard)
Гайки
М4 стопорная
М4 фланцевая
М3 обычная
Обычная гайка
Стопорная гайка - гайка со стопорным резиновым кольцом
Фланцевая гайка объединяет в себе гайку и шайбу. Это позволяет плотнее прижимать скрепляемые детали друг к другу
- крепежное изделие с резьбовым отверстием

## Slide 16: Техника безопасности
Правила безопасности при работе с металлическим конструктором
1. Используйте конструктор по назначению:
Используйте детали конструктора только так, как указано в инструкции.
2. Проверяйте детали перед началом работы:
Посмотри, нет ли на деталях острых краев или повреждений. Если что-то не так, скажи об этом учителю.
3. Обращайся с деталями аккуратно: не бросай детали и не используйте их как игрушки. Соблюдай порядок и аккуратность в процессе сборки
4. Работайте аккуратно: не прилагайте слишком много силы при соединении или разъединении деталей.
5. Следите за чистотой рабочего места и не оставляйте детали конструктора в беспорядке
6. Если что-то не получается, попросите помощи у преподавателя

## Slide 17: Инструменты
Ключи торцевые шестигранные
Ключ комбинированный

## Slide 18: Соединения

## Slide 19: Подумайте!
Внимательно посмотрите на предметы, изображенные на картинках. Какое свойство этих конструкций является самым важным?

## Slide 20: Прочность
Прочность предмета (конструкции) — это его способность выдерживать внешние нагрузки и воздействия без разрушения или существенных деформаций. Прочность характеризует материал с точки зрения его сопротивления различным видам напряжений, таким как растяжение, сжатие, изгиб, кручение и сдвиг.
Прочность зависит от свойств материала, конструкции и способа соединения деталей конструкции. Проведем эксперимент и выясним, как правильно соединять детали конструктора для создания прочных конструкций.

## Slide 21: Прочное соединение
Соедините два угла 135° 5х5 в виде буквы «Х» при помощи одного винта и гайки.

## Slide 22: Прочное соединение
Соедините два угла 135° 5х5 в виде буквы «Х» при помощи одного винта и гайки.
Такое соединение не является прочным, так как две детали соединены только в одной точке.

## Slide 23: Прочное соединение
Соедините эти же детали двумя винтами и гайками в виде буквы «Y». Испытайте получившуюся конструкцию на прочность.

## Slide 24: Прочное соединение
Чтобы винтовое соединение было прочным, соединяйте детали в двух точках.
Такое свойство имеет математическое обоснование. Через одну точку можно провести очень много разных прямых, а через две точки только одну единственную.
Поэтому детали, соединенные в двух точках, всегда будут располагаться строго определенным образом относительно друг друга.

## Slide 25: Подумайте!
Можно ли лист бумаги положить между опорами так, чтобы он выдержал вес компьютерной мыши?
Notes: В качестве опоры можно использовать бумажные стаканчики, стопки книг или другие подручные материалы. Вместо компьютерной мыши можно использовать подручные материалы, например, пенал или небольшой блокнот.

## Slide 26: Бумажная гармошка
Оказывается такое вполне возможно, если сложить лист «гармошкой» и немного распрямить.
Прочность такой конструкции обеспечивает треугольный профиль, появившийся в результате складывания листа.
Проведите эксперимент: какую максимальную нагрузку может выдержать бумажная нагрузка?
Notes: Дополнительные материалы:
Испытание бумажной конструкции на прочность youtube.com/watch?v=2UQ6y2uHDes

## Slide 27: Задание
Соедините два угла 135° 5х5 и угол 90° 5х5 так, чтобы каждая деталь была соединена с другой деталью в одной точке.

## Slide 28: Прочность конструкции
Получившаяся конструкция оказалась очень прочной, несмотря на то, что соединены детали только в одной точке. Если внимательно рассмотреть конструкцию, то можно заметить, что детали крепежа образуют треугольник. Соединение деталей треугольником является очень прочным, поэтому такое соединение используется во многих конструкциях.

## Slide 29: Подумайте!
Из картинок ниже выберите устойчивые конструкции. Что делает их устойчивыми? Почему остальные неустойчивы?

## Slide 30: Устойчивость
Устойчивость конструкции — это её способность сохранять заданное положение равновесия и формы под воздействием внешних нагрузок.
Для того, чтобы конструкция была устойчивой, должно выполняться простое правило: Нижние части конструкции должны быть тяжелее верхних частей. Посмотрите на конструкции на изображениях. Для каких из них правило выполняется?

## Slide 31: Задачи
Задача 1.1.1 Собрать стул по инструкции
Задача 1.1.2 Собрать весы по инструкции
https://dl.trikset.com/edu/building-instructions/ru/Kb1/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%8b.%20%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b5.pdf

## Slide 32: Задача
Задача 1.1.3
Постройте самую высокую башню за 15 минут. Она должна устоять 30 секунд.