## Slide 1
Элементарные действия мобильного робота
1

## Slide 2
2
Цели урока
Научиться реализовывать алгоритмы для элементарных действий мобильного робота
Познакомиться с переменными в программировании

## Slide 3
3
Движение вперед
Движение вперед базовой тележки задается подачей на левый и правый мотор одинаковой скорости.
В TRIK Studio для подачи мощности на мотор существует отдельный блок «Моторы вперед».
У этого блока два свойства:
Порты
Скорость.

## Slide 4
4
Движение вперед

## Slide 5
5
Подключение моторов
У контроллера ТРИК четыре порта для подключения силовых моторов: M1, M2, M3 и M4.

## Slide 6
6
Подключение моторов
Подключение моторов в 2D-модели по умолчанию:
левый — к порту M4
правый — к порту M3.
Настройку подключения моторов можно изменить в режиме отладки на центральной панели в разделе «Моторы».

## Slide 7
7
Подключение моторов

## Slide 8
8
Движение назад
Движение назад выполняется аналогично.
Используем блок «Моторы назад».

## Slide 9
9
Движение назад

## Slide 10
10
Движение назад
Но! Диапазон подаваемой мощности: от -100 до 100 %.
То есть для движения назад можно использовать и блок «Моторы вперед»,
подав мощность -100 %.

## Slide 11
11
Движение назад
Но! Диапазон подаваемой мощности: от -100 до 100 %.
То есть для движения назад можно использовать и блок «Моторы вперед»,
подав мощность -100 %.

## Slide 12
12
Повороты
Повороты можно разделить на 3 типа:
резкий поворот мощность подается только на одно колесо
плавный поворот мощность подается на два колеса, но на одно больше
поворот на месте одинаковая мощность с разными знаками на два колеса

## Slide 13
13
Модели алгоритмов
Представленные выше алгоритмы – тайм-модели. Движение осуществляется по таймеру. Это «плохой» подход, так как в этом случае выполняемое действие зависит от заряда аккумулятора.
Правильно будет использовать ожидание значения энкодеров.
В этом случае перед элементарным действием необходимо сбросить значения энкодеров.
Остальные элементарные действия (движение назад, повороты) реализуются аналогично.

## Slide 14
14
Пример резкого поворота
Ждать до того момента, когда показание энкодера станет больше 360

## Slide 15
15
Повороты с энкодером
Повороты можно разделить на 3 типа:
резкий поворот мощность подается только на одно колесо
плавный поворот мощность подается на два колеса, но на одно больше
поворот на месте одинаковая мощность с разными знаками на два колеса

## Slide 16
16
Известные значения для 2D
Название движения | Значение для ожидания энкодера
резкий поворот на 90 градусов | 500
поворот на месте на 90 градусов | 250
Проезд прямо на 1 клетку (17.5 см) | 360
Движение реального робота с этими же значениями будет отличаться из-за разницы параметров с виртуальным

## Slide 17
17
Задача 2.1.1 Робот находится в синей зоне старта. Робот должен проехать вперед, развернуться на 180°между зонами старта и финиша, проехать задом и остановиться в зеленой зоне финиша. Использовать энкодерную модель.
Энкодеры. Задача

## Slide 18
18
Задача 2.1.2. Обогнуть угол. Робот должен проехать вперед со скоростью 60, повернуть на 90°, проехать вперед с максимальной скоростью и остановиться в зеленом круге. Использовать энкодерную модель.
Энкодеры. Задача

## Slide 19
19
Точные перемещения
Поставьте галочку «Сетка». Теперь вы можете отслеживать точные перемещения модели.
1 клетка = 17,5 см
Также, в режиме «отладка» всегда можно посмотреть параметры визуальной модели Для удобства длина и размер базы робота совпадают с размером клетки (17,5 см)

## Slide 20
20
Переменные
Переменная — поименованная область памяти.
В TRIK Studio можно ввести свои переменные, используя блоки:
«Инициализация переменной»
«Выражение»

## Slide 21
21
Нецелые числа пишутся через точку. Например: 1.75
Для перехода на новую строку используйте «Shift» + «Enter»
Созданным переменным можно присваивать другие переменные, если последние были объявлены и инициализированы ранее. Например: u = 5*err
В блоке «Выражение» можно как создавать новые переменные, так и записывать выражения.
Переменные

## Slide 22
22
Нецелые числа пишутся через точку. Например: 1.75
Для перехода на новую строку используйте «Shift» + «Enter»
Созданным переменным можно присваивать другие переменные, если последние были объявлены и инициализированы ранее. Например: u = 5*err
В блоке «Выражение» можно как создавать новые переменные, так и записывать выражения.
Переменные

## Slide 23
23
Точные перемещения. Задача
Задача 2.1.3. Проехать вперед ровно на 1 метр и 5 сантиметров. Использовать энкодерную модель.
Вам пригодятся следующие параметры:
d = 5.6 см (диаметр колеса)
CPR = 360 (полный оборот колеса)

## Slide 24
24
Решение. Для решения этой задачи необходимо вспомнить элементарные формулы из курса школьной математики: расчет длины окружности и угла поворота.
Введем следующие переменные:
d — диаметр колеса робота dist — расстояние, которое необходимо проехать роботу cpr — один оборот колеса в градусах (количество сигналов на оборот) p — длина окружности en — количество энкодеров
Точные перемещения. Решение

## Slide 25
25
Точные перемещения. Решение

## Slide 26
26
Точные перемещения. Задача
Для решения вам понадобится дополнительный параметр:
b = 15.4 см (ширина колеи робота)
Задача 2.1.4. (самостоятельно) Развернуться на месте ровно на 90 градусов. Использовать энкодерную модель.

## Slide 27
27
Точные перемещения. Задача
Задача 2.1.5. (самостоятельно) Реализовать программу проезда робота по траектории на изображении. Использовать движение по энкодерам.

## Slide 28
28
Продвинутый способ
Сбрасывать энкодеры перед каждым элементарным действием не лучшее решение. Правильно сбрасывать только в начале программы а затем запоминать текущее значение в переменную. Например, en3 = encoder3, записывает показания энкодера на порту E3 в переменную en3.

## Slide 29
29
Продвинутый способ
Другой пример. После поворота двигаемся назад:
Запомнили показание энкодера
Подали мощность
Ждем показание меньше чем текущее минус столько, сколько надо проехать, т.е. 360*2

## Slide 30
30
Точные перемещения. Задача
Задача 2.1.6. (самостоятельно) Реализовать программу проезда робота по траектории на изображении. Использовать движение по энкодерам продвинутым способом без сбрасывания

## Slide 31
31