## Slide 1
Алгоритмические структуры
1

## Slide 2
2
Цели урока
Познакомиться с базовыми алгоритмическими структурами
Научиться использовать алгоритмические структуры для решения задач робототехники
Научиться решать задачи с использованием датчиков на роботе

## Slide 3
3
Алгоритм
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе исходных данных.
Исполнитель: робот или любое другое устройство
Инструкции: включить мотор, ждать 3 секунды, повернуть серводвигатель на 80 градусов, включить диод и т.д.
Блок-схема — распространенный тип схем (графических моделей), описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности.

## Slide 4
4
Алгоритмические структуры
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
Ветвление — однократное выполнение одной из двух или более операций, в зависимости от выполнения заданного условия.
Цикл — многократное исполнение одной и той же операции до тех пор, пока выполняется заданное условие

## Slide 5
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
5
Следование
Блок-схема
Псевдокод
speed=-100;
brick.motor(M2).setPower(100)
brick.motor.(M3).setPower(speed)
script.wait(2000)
Пример в TRIK Studio
Пример в TRIK Studio

## Slide 6
Задача 2.2.1. (самостоятельно) Написать алгоритм движения модели «змейкой». Использовать энкодерную модель.
6
Следование. Задача

## Slide 7
7
Ветвление
Выполнение программы идет по одной из двух, нескольких или множества ветвей. Выбор ветви зависит от условия на входе ветвления и поступивших сюда данных.
Существует две основные формы условной инструкции, встречающиеся в реальных языках программирования:
условный оператор (оператор if)
оператор многозначного выбора (оператор switch)

## Slide 8
8
Ветвление. Условный оператор
Встречаются следующие формы условного оператора:
Условный оператор с одной ветвью
Условный оператор с двумя ветвями
Условный оператор с несколькими условиями
Условный оператор реализует выполнение одной последовательности (ветви) команд при условии, что некоторое логическое выражение (условие) принимает значение «истина», и другой последовательности (ветви), если выражение "ложно". Любая из этих последовательностей может быть "пустой", т.е. не выполнять никаких действий.

## Slide 9
9
Условный оператор с 1 ветвью
Пример в TRIK Studio
if (brick.encoder(E3).read() < 1000):
brick.motor(M3).setPower(100)
Псевдокод
Блок-схема

## Slide 10
10
Условный оператор с 2 ветвями
if (brick.encoder(E3).read() < 1000):
brick.motor(M3).setPower(100)
else:
brick.motor(M3).setPower(-40)
Пример в TRIK Studio
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 11
11
Несколько условий
Блок-схема
Псевдокод
if (brick.encoder(E2).read() < 500):
brick.motor(M2).setPower(100)
elif (brick.encoder(E2).read() < 1000):
brick.motor(M2).setPower(70)
else: brick.motor(M1).setPower(50)
script.wait(2000)
Пример в TRIK Studio

## Slide 12
12
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
равенство | == | enterButton == 1
неравенство | != | rightButton != 0
больше | > | sensorA1 > 50
меньше | < | sensorA2 < 30
больше или равно | >= | sensorA3 >= 50
меньше или равно | <= | sensorA4 <= 50
Операторы сравнения
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.

## Slide 13
13
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
логическое отрицание, НЕ | ! | !flag
логическое умножение, И | && или and | (sensorA1>20) and (sensorA1<60)
логическое сложение, ИЛИ | ¦¦ или or | (sensorA1<30) or (sensorA1>70)
Логические операторы
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.

## Slide 14
14
Ветвление. Задача
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 инфракрасного датчика расстояния.
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».

## Slide 15
15
Ветвление. Задача
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 инфракрасного датчика расстояния.

## Slide 16
16
Ветвление. Задача
Или в режиме 2D-модели на панели «Порты».
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 инфракрасного датчика расстояния.

## Slide 17
17
Ветвление. Задача
Для ветвления в TRIK Studio используется блок «Условие», у которого имеется только одно свойство — само условие.
Использование значений датчика осуществляется в TRIK Studio через сенсорные переменные.
При подключении датчика:
к порту A1 используется сенсорная переменная sensorA1
к порту A2 — sensorA2
и т.д.
Сенсорной переменной нельзя присвоить значение. В нее записывается регулярно показание с датчика
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 инфракрасного датчика расстояния.

## Slide 18
18
Ветвление. Задача
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 19
19
Ветвление. Задача
Псевдокод
if (brick.sensor(A1).read() > 50):
brick.sadSmile()
else:
brick.smile()
script.wait(3000)
Решение в TRIK Studio
На связях, идущих от условия, указывается в свойствах истина и ложь для определения дальнейших действий, когда условие верно, и когда — нет.
Задача 2.2.2. вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко, на 3 секунды или дольше. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 20
20
Ветвление. Задача
Для проверки задачи используйте 2 разных поля: на одном стена близко к роботу, на другом - далеко.
Для проверки можно использовать поля 2.1.6 – field1.xml, 2.1.6 – field2.xml

## Slide 21
21
Ветвление. Задача
Задача 2.2.3 (самостоятельно) Вывести на экран:
Веселый смайлик, если ИК датчик выдает до 40.
Слово «неопределенность», если ИК датчик выдает от 40 до 60.
Грустный смайлик — в противном случае.

## Slide 22
22
Цикл
Существует 4 основных вида циклов:
Безусловные циклы
Цикл с предусловием
Цикл с постусловием
Цикл со счетчиком
Цикл — управляющая конструкция в языках программирования для организации многократного выполнения набора инструкций.

## Slide 23
23
Цикл безусловный
while True:
brick.motor("M3").setPower(100)
script.wait(1000)
Пример в TRIK Studio
В этом случае у программы может не быть конца!
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 24
24
Цикл с предусловием
Блок-схема
Псевдокод
while brick.encoder("E2").read() < 1000:
brick.motor("M3").setPower(100)
script.wait(10)
brick.playTone(440, 1000)
brick.stop()
Пример в TRIK Studio

## Slide 25
25
Цикл с постусловием
Пример в TRIK Studio
while True:
brick.motor("M3").setPower(100)
script.wait(10)
if not (brick.encoder("E3").read() < 1000):
brick.motor("M3").powerOff()
brick.playTone(440, 1000)
brick.stop()
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 26
26
Цикл с итерациями
Пример в TRIK Studio
Блок-схема
Псевдокод
for __iter__1 in range(0, 1000):
brick.motor("M3").setPower(100)
script.wait(1)
brick.motor("M3").powerOff()
brick.playTone(440, 1000)
brick.stop()

## Slide 27
27
Цикл. Задача
Задача 2.2.4. «Настроение робота» Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика освещенности.
Датчик освещенности – аналоговый датчик для измерения освещенности.
Выдает значение от 0 до 100.

## Slide 28
28
Цикл. Задача
Задача 2.2.4. «Настроение робота» Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика освещенности.

## Slide 29
29
Цикл. Задача
Бесконечные циклы реализуются путем соединения одного из блоков с каким-либо предыдущим.
Для циклов с условиями в TRIK Studio используется блок
«Цикл с предусловием».
А с итерациями — блок «Цикл».
Задача 2.2.4. «Настроение робота» Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика освещенности.

## Slide 30
30
Цикл. Задача
Псевдокод
brick.motor(M3).setPower(100)
brick.motor(M4).setPower(100)
while True: if (brick.sensor(A5).read() > 50):
brick.smile()
else:
brick.sadSmile()
script.wait(30)
Решение в TRIK Studio
Задача 2.2.4. «Настроение робота» Робот двигается прямо через черные и белые поля. Непрерывно выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика освещенности.

## Slide 31
31
Цикл. Задача
Задача 2.2.5: «Кентервильское привидение».
Кентервильский робот: привидение рисует каждую ночь лужи красной краской. Убедившись, что лужа красная, он довольный скрывается из виду. Когда красная краска заканчивается, он рисует лужи зеленым и расстроенный отключается.
Научите робота определять цвет лужи и выключаться, если лужа зеленая. В первый раз робот всегда в приподнятом настроении.

## Slide 32
32
Цикл. Задача
Пояснение.
Выводить на экран:
Веселый смайлик, если робот видит красную лужу или пустой пол
Грустный смайлик (в течение 3 секунд) в противном случае (зеленая лужа). И закончить выполнение программы.
Считывать новое значение с датчика каждую секунду. Использовать блок «Цикл с предусловием»
Задача 2.2.5: «Кентервильское привидение»

## Slide 33
33
Цикл. Задача
Как узнать значения цветов?
Подключить нужный датчик, запустить программу и посмотреть, что выдает датчик в 2D на панели Переменные.
Красный – 78,
пустой пол – 0,
Зелёный – 37.
Задача 2.2.5: «Кентервильское привидение»

## Slide 34
34
Цикл. Задача
В виртуальном мире показания всегда точные и одинаковые на одном цвете. При составлении алгоритма нужно учитывать, что потом он будет запущен на реальном устройстве. и там показания при наведении на поверхность могут отличаться при разных запусках. В этом случае лучше сразу проверку делать в диапазоне. Например:
Красный – больше 75,
пустой пол – меньше 5,
Зелёный – больше 35 и меньше 39.
Решите задачу до конца, используя циклы.
Задача 2.2.5: «Кентервильское привидение»

## Slide 35
35
Цикл. Задача
Закрепите на роботе датчик освещенности таким образом, чтобы он был на фиксированном расстоянии от поверхности (8-20 мм). Выберите 2 поверхности с разной освещенностью (цвета отражают по-разному). Например, цвет парты и цвет листа тетради.
Решите задачу. Когда робот находится в руках (датчик освещенности ничего не отражает) или стоит на белом листе на экран непрерывно выводится весёлый смайлик. Когда робота ставим на парту на экран выводится грустный смайлик на 3 секунды и работа программы завершается.
Задача на реальном роботе: Определение цветов

## Slide 36
36
Цикл. Задача
Напишите программу: плавный разгон робота от 0 до 100 в течение 2 секунд, а затем плавное торможение от 100 до 0 в течение 3 секунд. Используйте блок «Цикл»
Задача 2.2.6 (самостоятельно) «Разгон и торможение»

## Slide 37
37
Цикл. Задача
Напишите программу: плавный разгон робота от 0 до 100 в течение 2 секунд, а затем плавное торможение от 100 до 0 в течение 3 секунд. Используйте блок «Цикл»
Задача 2.2.6 (самостоятельно) «Разгон и торможение»

## Slide 38
38
Switch
SWITH - представляет собой структуру, построенную по принципу меню, и содержит все возможные варианты условий и инструкции, которые следует выполнить в каждом конкретном случае.
В TRIK Studio реализуется с помощью одноименного блока:
Блок проверяет выражение. От блока отводятся связи, на которых указываются возможные значения этого выражения (например, переменной).
Одна связь обязательно должна быть пустая (“default”) - по ней алгоритм будет двигаться, если не выполнено ни одно из условий.

## Slide 39
39
Switch
Данный пример демонстрирует случайный выбор одного из четырех состояний робота: «Я готов к роботе», «Улыбаюсь», «Грущу», «Отдыхаю…»

## Slide 40
40
Switch
В TRIK Studio имеется блок «Получить код кнопки», который записывает код нажатой кнопки в переменную. Все коды кнопок представлены в кодировке ASCII.
Зная коды кнопок, с помощью switch можно написать своё меню.
Задача 2.2.7. Выводить в цикле с задержкой минимум в 100 мс на экран робота в 2D модели коды кнопок контроллера ТРИК, по нажатию на них.

## Slide 41
41
Switch
Выполнять в цикле действия по нажатию клавиш: «вверх» (103) — крутить моторами вперед «вниз» (108) — крутить моторами назад «влево» (105) — поворачивать влево
«вправо» (106) — поворачивать вправо
«ввод» (28) — улыбаться и говорить «Привет»
«Esc» (1) — выход из программы
Задача 2.2.8. (самостоятельно)

## Slide 42
42
Switch
Реализуйте меню из 3х элементов: смайл, сказать, выход.
Текущий элемент обведен прямоугольником. С помощью стрелок на контроллер реализовать переход между элементами меню. Выбор реализовать с помощью нажатия на галочку:
Вывести смайл на 3 секунды, вернуться в меню
Сказать «Привет», вернуться в меню
3авершить выполнение программы
Задача 2.2.9. (самостоятельно)
смайл
сказать
выход

## Slide 43
43