## Slide 1
2.3. Подпрограммы
1

## Slide 2
2
Подпрограмма (функция)
Подпрограмма может быть многократно вызвана из разных частей программы.
Подпрограмма — часть компьютерной программы, содержащая описание определённого набора действий.

## Slide 3
3
Лабиринт
Задача 2.3.1.
Необходимо запрограммировать робота на перемещение по лабиринту по заранее заданной траектории с помощью набора элементарных действий: перемещений и поворотов. Робот должен доехать до зоны отмеченной красным кругом.
Образец лабиринта

## Slide 4
4
Лабиринт
Нарисуйте лабиринт в 2D модели.
Включите сетку, чтобы рисовать стены под прямым углом. Размер сетки минимальный.
Образец лабиринта

## Slide 5
5
Лабиринт
Характеристики лабиринта:
Лабиринт не должен иметь замкнутых пространств.
Один квадрат лабиринта — 3х3 клетки.
Высота лабиринта — 4 квадрата.
Ширина лабиринта — 5 квадратов.
Старт отмечен синим маркером.
Финиш отмечен красным маркером.
Образец лабиринта

## Slide 6
6
Принцип решения задачи
Декомпозиция задачи: разбить движение на элементарные действия (движение вперед, плавные повороты и т.д)
Составление программы
Как обычно решают задачи?

## Slide 7
7
Принцип решения задачи
Декомпозиция задачи: разбить движение на элементарные действия (движение вперед, плавные повороты и т.д)
Выделение повторяющихся действий и составление подпрограмм
Составление программы
Как будем решать мы:

## Slide 8
8
Принцип решения задачи

## Slide 9
9
Лабиринт - создание подпрограммы
Вытащите первый блок «Подпрограмма» на сцену.
Назовите её «Вперед». Блок подпрограммы появится в палитре.
Двойным щелчком по подпрограмме перейдите к диаграмме её алгоритма.

## Slide 10
10
Лабиринт - создание подпрограммы
Две вкладки: «Диаграмма поведения робота» и «Вперед»

## Slide 11
11
Лабиринт
Составьте алгоритм для движения вперед из поля в поле (поле лабиринта в 2D-модели 3 на 3 клетки).
При запуски с вкладки подпрограммы, запускается только она. Это правило работает и для 2D и для реального робота

## Slide 12
12
Лабиринт
Алгоритм движения из квадрата в квадрат:
Подъехать вперед (чтобы колеса оказались на центре клетки).
Повернуть направо на месте.
Отъехать назад.
Вернитесь на вкладку «Диаграммы поведения робота».
Следующий элемент движения — поворот направо. Создайте новую подпрограмму «Направо».

## Slide 13
13
Подпрограмма «Направо»
Пример реализации подпрограммы «Направо». Можно также использовать формулы для расчета необходимого количества энкодеров из презентации 2.1

## Slide 14
14
Лабиринт
Аналогично составьте алгоритм подпрограммы «Налево».
С помощью подпрограмм постройте движение в конечную точку.

## Slide 15
15
Правило правой руки (ППР)
Задача 2.3.2: есть лабиринт с единственным выходом.
Необходимо выйти из него, используя «Правило Правой Руки»
Робот: базовая тележка с двумя ИК-датчиками расстояния.
Образец лабиринта

## Slide 16
16
Правило правой руки. Лабиринт
Нарисуйте лабиринт в 2D-модели, аналогичный использованному в предыдущей задаче, но с одним выходом.
Образец лабиринта

## Slide 17
17
Правило правой руки (ППР)
«Подключите» к контроллеру необходимые датчики. Подключение датчиков и моторов находится на консоли контроллера в окне отладки.
И на панели настройки сенсоров в режиме редактирования.
Консоль контроллера
Панель настройки сенсоров

## Slide 18
18
Правило правой руки (ППР)
Датчики можно вращать и перетаскивать.
Выступающие за габариты тележки датчики, могут «цепляться» за препятствия.

## Slide 19
19
Алгоритм ППР

## Slide 20
20
Алгоритм ППР
sensorА1 – проверяет стену справа sensorА2 – проверяет стену впереди
Cледует останавливать моторы в конце каждой подпрограммы.

## Slide 21
21
Свойства подпрограмм
В подпрограммах можно указывать аргументы, которые будут задавать параметры выполнения подпрограммы.
Изменение свойств подпрограммы:
1. Нажмите на блок подпрограммы правой кнопкой мыши.
2. Выберите в списке «Изменить свойства»

## Slide 22
22
Свойства подпрограмм
Типы параметров аргумента:
int – целый;
float - вещественный;
bool – логический;
string – строковый
Задайте в подпрограмме «Вперед» параметры пути - s и скорости перемещения - v.
Теперь каждый раз при использовании подпрограммы «Вперед» мы можем передавать разные значения в аргументах s и v.

## Slide 23
23
Свойства подпрограмм
Задача: переписать подпрограмму Вперед таким образом, чтобы робот выполнял перемещение с заданной скоростью и на заданное расстояние.

## Slide 24
24
Свойства подпрограмм
Задача: переписать подпрограмму Вперед таким образом, чтобы робот выполнял перемещение с заданной скоростью и на заданное расстояние.
Решение: здесь в формулах используются наши аргументы s и v

## Slide 25
25
Задачи (самостоятельно)
Задача 2.3.4: реализуйте разгон в течение 3 секунд и торможение в течение 2. Каждое действия оформите в виде подпрограмм.
Задача 2.3.5: реализуйте движение по «бублику» с разгоном и торможением в 2D модели и на реальном роботе. Используйте ИК датчик.
Задача 2.3.3: реализуйте ППР с помощью
точных перемещений - используя подпрограммы с аргументом.

## Slide 26
26