## Slide 1: Параллельные задачи.Парковка

## Slide 2: Параллельные задачи
При выполнении действий роботу часто приходится обрабатывать сразу несколько потоков данных. Для решения подобных задач используются параллельные задачи (потоки).

## Slide 3: Параллельные задачи
Параллельные задачи (потоки) - это такой способ организации работы программы, при котором одновременно могут быть запущены несколько вычислительных процессов.
Задача (поток) - один конкретный процесс.
Блок “Параллельные задачи” в TRIK Studio

## Slide 4: Параллельные задачи
Чтобы обращаться к задачам, нужно назвать их. Имена подписываются на стрелках, отходящих от блока «Параллельные задачи». Имя задачи должно быть уникальным!
Всегда должна быть задача main - главная задача. У каждого из параллельных потоков должен быть свой конец.

## Slide 5: Параллельные задачи
Задача 4.1.1: Робот должен запарковаться в гараж задом. При движении назад робот должен мигать диодом «зеленый-красный» с периодичностью в 1 секунду. После остановки в гараже робот должен простоять минимум 2 секунду до выключения.
Поле: 4.1.1

## Slide 6: Параллельные задачи
Перед движением назад необходимо выполнить разворот. Напишите алгоритм для него в подпрограмме.

## Slide 7: Параллельные задачи
Обратите внимание! Задача, отвечающая за мигание диода, не останавливается. Программа также не завершит выполнение.

## Slide 8: Параллельные задачи
Для того, чтобы вовремя завершить выполнение этой задачи, необходимо добавить цикл с итерациями.

## Slide 9: Параллельные задачи
Минус подхода с блоком «Цикл» в том, что для разного времени исполнения основной задачи, необходимо подбирать количество итераций каждый раз.
-

## Slide 10: Параллельные задачи
Второй способ остановить задачу: послать из главного потока сообщение-маркер. Во второй задаче проверять, а не пришло ли сообщение. По пришедшему маркеру, закончить выполнение второй задачи.

## Slide 11: Обмен данными между потоками
Отправить сообщение в задачу Задача: название задачи, в которую мы хотим отправить сообщение Сообщение: сообщение в виде числа, строки, или символа
Получить сообщение из задачи Переменная: название переменной, в которую мы сохраним полученную информацию. Переменную нужно создать заранее! Дождаться сообщения: истина - этот блок будет выполняться до тех пор, пока сообщение не будет получено Дождаться сообщения: ложь - при выполнении блока происходит проверка и вне зависимости от результата, идет выполнение алгоритма дальше

## Slide 12: Параллельные задачи
Для передачи сообщений и завершения потоков из других необходимо именовать параллельные задачи. Имена указываются на связях исходящих из блока «Параллельные задачи».
Хотя бы одна задача должна иметь имя main.
В задаче «парковка в гараж» ветку с движением назад именуем main, а ветку с миганием диода task.
В разных параллельных задачах своя область видимости переменных

## Slide 13: Параллельные задачи
Введем в задаче task переменную mes.
В блоке «Получить сообщение из другой задачи» убираем галочку «Дождаться сообщение». Переменную в свойствах указываем mes.
В условие цикла «Пока» проверяем переменную mes * 1 < 1. Для завершения текущей задачи из другой будет посылать 1.

## Slide 14: Параллельные задачи
В конце задачи main с помощью блока «Отправить сообщение в задачу» посылаем в задачу task сообщение 1.

## Slide 15: Параллельные задачи
При отправке сообщение преобразовывается в строку. Для преобразования обратно в число можно выполнить операцию умножение. В противном случаем будет проверка “1” < 1, что даст ложный результат

## Slide 16: Параллельные задачи
Третий способ — завершить вторую задачу из главной с помощью блока «Завершить задачу».

## Slide 17: Параллельные задачи
Задача 4.1.2 Парктроник (самостоятельная): Припарковаться в гараж. При движении назад робот должен говорить «Осторожно» и «Двигаюсь назад» с интервалом в 600 мс и оповещать миганием с интервалом 400 м. Робот должен остановиться по датчику расстояния, направленному назад, когда окажется внутри гаража. После остановки робот должен стоять минимум 2 секунды до выключения. Реализовать мигание, голос и движение в разных параллельных задачах. Например, task1, task2 и main. Поля: 4.1.2-1, 4.1.2-2

## Slide 18: Параллельные задачи
Задача 4.1.3 Парктроник (для реального робота): Припарковаться в гараж. При движении назад издавать звуковой сигнал с интервалом в 600 мс и оповещать миганием с интервалом 400 м. Робот должен остановиться по датчику расстояния, направленному назад, когда окажется внутри гаража. После остановки робот должен стоять минимум 2 секунды до выключения. Реализовать мигание, звуковой сигнал и движение в разных параллельных задачах.

## Slide 19: Параллельные задачи
Рекомендации для решения 4.1.3:
Для сигнала можно использовать блок «Играть звуковой файл». Файл сигнала лежит по адресу «../media/beep.wav»
Для сигнала можно использовать блок «Играть звук»