## Slide 1: Удаленное управление

## Slide 2: Удаленное управление
Во многих сферах применяется удаленное управление устройствами: космос, медицина, робототехника.
На занятии реализуем программу для мобильного робота, который принимает сообщения с пульта и выполняет заданные действия.
В качестве пульта будет выступать компьютер или смартфон.
Робот-хирург Da Vinci

## Slide 3: Игры для роботов
Роботы используются не только на производствах и для исследований: многие из них используются для развлечений и, например, они участвуют в аналогах спортивных игр - баскетболе, футболе, шахматах, го.
Компания Toyota работает над созданием робота-баскетболиста Cue 3. Он может забрасывать мяч в кольцо из разных зон игровой площадки.
Notes: https://youtu.be/7AYz6Vw1wvA

## Slide 4: Футбол управляемых роботов
Задача робототехника в таком случае - спроектировать и запрограммировать робота таким образом, чтобы робот могу уверенно перемещаться по полю и забивать мячи под управлением оператора.
Роботы-футболисты
В последние годы очень популярным стал футбол управляемых роботов. Робототехники со всего мира создают команды роботов-футболистов и состязаются на соревнованиях.

## Slide 5: Робот-футболист ТРИК
Из наборов ТРИК тоже можно собрать робота-футболиста!
Он будет перемещаться по полю на колесах под управлением оператора и забивать голы.
Инструкцию можно найти здесь.
Робот-футболист ТРИК

## Slide 6: TRIK Gamepad
Робот-футболист ТРИК будет управляться со смартфона из специального приложения TRIK Gamepad.
В приложении имеется 5 кнопок и два геймпада, при помощи которого можно удаленно управлять роботом.

## Slide 7: TRIK Gamepad
Вы можете бесплатно скачать и установить мобильное приложение «TRIK Gamepad»:

## Slide 8: Утилита TRIK Gamepad
Кроме приложения для удаленного управления можно использовать утилиту TRIK Gamepad для компьютера. Найти ее можно через TRIK Studio: Меню -> Инструменты -> Сторонние утилиты -> TRIK Gamepad

## Slide 9: Программа для удаленного управления
Сам по себе пульт в TRIK Gamepad не может управлять роботом, а только передает на него информацию о нажатых кнопках пульта при помощи сенсорных переменных.
Научимся их использовать: напишем программу для удаленного управления роботом.

## Slide 10: Сенсорные переменные: подключение
В программе с удаленным управлением прежде всего необходимо дождаться подключения пульта. Сделать это можно двумя способами:
Способ 1:
Через сенсорную переменную gamepadConnected.
gamepadConnected == 1 - пульт подключен
gamepadConnected == 0 - пульт отключен
Ее проверку можно организовать через условный оператор IF.

## Slide 11: Сенсорные переменные: подключение
Способ 2:
Использовать блоки “Ждать подключения пульта” и “Ждать отключения пульта”

## Slide 12: Сенсорные переменные: кнопки
Состояние каждой из пяти расположенных в нижней части пульта кнопок передается в сенсорную переменную:
gamepadButton1
gamepadButton2
gamepadButton3
gamepadButton4
gamepadButton5

## Slide 13: Сенсорные переменные: кнопки
Проверить состояние кнопки “1” пульта также можно двумя способами:
Способ 1: Через сенсорную переменную gamepadButton1.
gamepadButton1 == 1 - кнопка 1 нажата
gamepadButton1 == 0 - кнопка 1 не нажата
Ее проверку можно организовать через условный оператор IF.

## Slide 14: Сенсорные переменные: кнопки
Способ 2:
Использовать блоки “Ждать кнопки на пульте”. В свойстве “Кнопка” этого блока нужно указать номер кнопки, нажатия которой мы ожидаем. Это можно сделать в самом блоке или в Редакторе свойств.

## Slide 15: Пример 1
Напишем программу: при нажатии кнопки 1 пульта на дисплей контроллера выводится веселый смайлик на 3 секунды. Если кнопка не нажата, на дисплей выводится грустный смайлик.

## Slide 16: Запуск удаленного управления
Чтобы запустить удаленное управление:
Напишите программу для удаленного управления и загрузите ее на контроллер.
Запустите программу на контроллере.
Подключитесь к роботу как к точке доступа Wi-Fi со смартфона и запустите TRIK Gamepad.
Управляйте роботом с помощью пульта!

## Slide 17: Пример 1: решение
Способ 1: циклически проверяем сенсорную переменную gamepadButton1, связанную с кнопкой 1, с помощью блока “Условие”. Если кнопка нажата, выводим веселый смайлик на дисплей. Если кнопка не нажата, выводим грустный смайлик.

## Slide 18: Пример 1: решение
Способ 2: В начале программы выводим грустный смайлик и ждем нажатия на кнопку 1. Когда кнопка будет нажата, на дисплей будет выведен веселый смайлик на три секунды, затем выводится грустный смайлик и снова запускается ожидание нажатия кнопки 1.

## Slide 19: Задание
7.1.1. По нажатию кнопки 1 цвет дисплея должен меняться на красный, 2 - синий, 3 -желтый, 4 - зеленый, 5 - пурпурный. Используйте блок “Цвет фона”.
7.1.2. По нажатию кнопки 1 робот 500 мс двигается вперед, по нажатию кнопки 2 - 500 мс назад, а когда кнопки не нажаты, он стоит на месте.
7.1.3. Дополните задачу 2: робот должен подсчитывать количество нажатий кнопки 3 и считает вслух после каждого нажатия кнопки.

## Slide 20: Сенсорные переменные: геймпад
На пульте имеется два геймпада, при помощи которых можно управлять движениями робота.
gamepadPad1Pressed — сенсорная переменная, для проверки наличия касания к геймпаду. Содержит 1, если есть касания Pad1, и 0, если нет.
Pad1
Pad2

## Slide 21: Сенсорные переменные: геймпад
gamepadPad1[0] — возвращают координату x нажатия активных областей на геймпаде.
gamepadPad1[1] — возвращают координату y нажатия активных областей на геймпаде.
Аналогично можно получить координаты нажатия области Pad2 геймпада.

## Slide 22: Пример 2
Напишем программу для управления перемещением робота при помощи области Pad1 геймпада.

## Slide 23: Пример 2: решение
Шаг 1: В блоке “Выражение” инициализируйте переменные «x» и «y», запишите в них значение 0. Добавьте блок «Ждать подключения пульта».

## Slide 24: Пример 2: решение
Шаг 2: в блоке «Условие» проверьте, есть ли нажатие на область Pad1: «gamepadPad1Pressed == 1». Если выражение истинно, нажатие есть, если ложно - нажатия нет:

## Slide 25: Пример 2: решение
Шаг 3: В случае, если касания нет, нужно остановить моторы. По ветке “ложь” блока «Условие» добавьте остановку моторов:

## Slide 26: Пример 2: решение
Шаг 4: В случае, если касание есть, нужно считать координаты касания. По ветке “истина” блока «Условие» добавьте блок “Выражение”, в котором в переменные x и y будут сохраняться координаты касания области Pad1.

## Slide 27: Пример 2: решение
Шаг 5: сформируем скорости моторов в соответствии с координатами касания. Смещение по координате Y отвечает за скорость робота, а по X за поворот.

## Slide 28: Пример 2: решение
Шаг 6: добавляем задержку в 30 мс и замыкаем на ней ветки условия, затем зацикливаем программу на блоке “Условие”

## Slide 29: Программа для робота-футболиста
Программу для робота-футболиста необходимо дополнить работой пиналки: при нажатии на кнопку 1 мотор, на котором закреплен кулачок (например, М1), должен сделать полный оборот - пинок.
Кнопка 2 используется для более точной калибровки положения кулачка. По нажатию на кнопку мотор немного поворачивается.

## Slide 30: Программа для робота-футболиста
Проверку состояния кнопок 1 и 2 можно разместить перед проверкой нажатия на область Pad1, а весь алгоритм зациклить на первом условии.
Программа для робота футболиста готова!
Внимание! Может понадобиться коррекция предела оборотов для мотора

## Slide 31: Задание
7.1.4. Добавьте звуковой сигнал при пинании мяча.
7.1.5. Используйте датчик касания, установленный под пиналкой. При его срабатывании сенсорная переменная, связанная с этим датчиком примет значение 1, а без касания - 0 (сенсорная переменная sensorA3, если датчик подключен к порту A3 или sensorA4, если датчик подключен к порту A4).
Дополните программу робота-футболиста: кулачок должен начать вращаться по нажатию кнопки 1, а закончить - когда пиналка нажмет на датчик касания.