## Slide 1: Элементы навигации Автономность. Таймер.

## Slide 2: Элементы навигации
Мобильные робототехнические системы применяются сегодня в самых разных отраслях. При этом все мобильные устройства в идеале должны уверенно перемещаться в незнакомой и непредсказуемой обстановке реального мира.

## Slide 3: Элементы навигации
Частным разделом задач навигации является перемещение в помещениях. В этом случае мобильный робот может перемещаться, измеряя расстояния до стен, предметов, и читая метки, размещенные на разных поверхностях.

## Slide 4: Элементы навигации
Подзадачи робота:
Локализация – определения себя в пространстве
Построение оптимального пути – расчёт траектории в реальном времени до ближайшей цели
Управление движением для достижения цели
При этом отдельной из целей является автономность.

## Slide 5: Задача
Задача 8.1.1. Танец в круге.
Робот находится внутри белого круга с черной границей. Реализовать алгоритм «Танца в круге»: робот должен двигаться прямо до границы круга, а увидев ее, отъехать и повернуться на месте на ~40-60 градусов; повторять действия. При движении в виртуальном мире робот должен оставлять за собой светлую линию, отображающую траекторию.
Модель: Робот с одним датчиком освещенности
Поле: 8.1.1

## Slide 6: Танец в круге
Калибровка датчика выполняется для определения граничного условия или желаемого значения (уставки).
Введите переменную скорости робота v, объявите переменную grey и добавьте подпрограмму для калибровки.

## Slide 7: Танец в круге
Ожидаем нажатия кнопки «Вправо» на контроллере ТРИК, чтобы в это время переставить робота на границу линии круга. Запоминаем «серое» (grey) значение. Ожидаем нажатие кнопки «Ввод», чтобы вернуть робота в центр круга.
Калибровка в этой задаче выглядит следующим образом:

## Slide 8: Танец в круге
В случае, если граница достигнута, выполняется отъезд с разворотом, в противном случае – едем прямо со скоростью v. Повторяем проверку условия.
Следующим действием в основной программе выполняется проверка на наличие границы круга перед роботом.
v

## Slide 9: Танец в круге
На реальном роботе при движении вперед левый мотор вращается против часовой стрелки, и энкодер считается в положительную сторону, а левый мотор по часовой – энкодер в отрицательную.
Отъезд выполняется по энкодерам. Не забывайте сбрасывать энкодеры в начале движения.

## Slide 10: Танец в круге - запуск
Для тестирование алгоритма нарисуйте в 2D модели круг, используя инструмент «эллипс». Толщину границы задайте – 12.
С зажатой клавишей Shift можно рисовать ровные окружности

## Slide 11: Танец в круге - запуск
Запустите программу и поставьте робота таким образом, чтобы датчик стоял на границе линии круга
Нажмите кнопку «Вверх».
Переставьте робота в центр круга и нажмите кнопку «Ввод».

## Slide 12: Танец в круге - маркер
В начало программы добавьте блок «Опустить маркер», выбрав в его свойствах желтый цвет. Теперь робот рисует за собой траекторию движения.
Запустите программу на реальном роботе.
Не используйте темные цвета, иначе робот будет воспринимать их как границу круга.

## Slide 13: Путешествие по комнате
Задача 8.1.2. Кегельринг. Робот должен должен вытолкнуть все кегли за пределы круга.
Поле: 8.1.2.

## Slide 14: Путешествие по комнате
Задача 8.1.3. Робот должен двигаться по комнате прямо, а увидев стену, отъезжать назад на небольшое расстояние и разворачиваться на ~40-60 градусов. Робот должен повторять действия. Робот не должен застрять.

## Slide 15: Путешествие по комнате
Проверьте решение задаче в комнате с препятствиями
В 2D модели необходимо включить реалистичные моторы

## Slide 16: Путешествие по комнате
Одна из важных характеристик робота – автономность. Робот должен выбираться из «сложных» ситуаций самостоятельно.
Запуская робота в классе, дома или в виртуальном мире, вы заметили, что он может застрять, упираясь, к примеру, в ножку стула.
Как выбраться из этой ситуации?

## Slide 17: Путешествие по комнате
Одна из важных характеристик робота – автономность. Робот должен выбираться из «сложных» ситуаций самостоятельно.
Запуская робота в классе, дома или в виртуальном мире, вы заметили, что он может застрять, упираясь, к примеру, в ножку стула.
Как выбраться из этой ситуации?
Поставить условие на время каждые 5 секунды совершать отъезд
Поставить условие на проверку энкодеров сверять каждые 3 секунд стандартное значение поворотов колеса с текущим

## Slide 18: Путешествие – условие на время
Добавим несколько переменных в начало программы.
Переменную для хранения времени t
Переменную для хранения разницы времен dt
Переменную с периодом времени, при котором мы отъезжаем tStop = 5000.
Калибровку в этой задаче использовать не обязательно: в начале программы достаточно задать расстояние, на котором робот будет отъезжать – dist.

## Slide 19: Путешествие – условие на время
Перед циклом запомним текущее время в переменную t с помощью функции time(), которая возвращает время в мс.
В начале цикла вычисляем разницу между текущим временем и тем значением времени, которое лежит в переменной t.
time() – изменяется, t – изменится только тогда, когда мы запишем новое значение.

## Slide 20: Путешествие – условие на время
Условие: (sensorA1< dist) || (dt> tStop) Первая часть проверяет расстояние, вторая – время.
Запоминаем новый момент времени

## Slide 21: Путешествие – проверка энкодеров
В предыдущем решении есть явный минус: мы отъезжаем, если долго едем прямо. Это можно наблюдать в большой комнате.
Сделаем защиту от застревания, используя показания энкодеров.
Потребуется программа для вычисления нормальных показаний: вывести на экран робота или в консоль значение какого-либо из энкодеров, после 3 секундного движения вперед с заданной мощностью. Сделайте несколько таких замеров.

## Slide 22: Путешествие – проверка энкодеров
Рассчитаем граничное условие по формуле:
где s1, s2 .. sN – замеры, а N – количество замеров

## Slide 23: Путешествие – проверка энкодеров
Теперь, когда известно значение показаний энкодеров при обычном движении, вернемся к задаче путешествия по комнате.
Введем дополнительные переменные:
v – скорость;
dist - граничное расстояние, после которого следует отъезжать;
t - отметка времени;
dt - прошедшее время с момента замера t;
tStop - период проверки на застревание по энкодерам;
ens - граничное значение энкодера

## Slide 24: Путешествие – проверка энкодеров
В условии теперь появится проверка показаний энкодеров за известное время (в данном случае — 3 секунд).
Условие: (sensorA1 < расст) || (dt > период && |encoder3| < нормЗнач)
Условия:
Близко к объекту или
Времени прошло больше tStop и значение энкодера меньше желаемого ens
(sensorA1 < dist) || (dt > tStop && abs(encoder3) < ens)

## Slide 25: Путешествие – проверка энкодеров
Какое действие еще необходимо добавить для корректной работы программы?

## Slide 26: Путешествие – проверка энкодеров
Какое действие еще необходимо добавить для корректной работы программы?
Ответ: Необходимо сбрасывать время и энкодеры в конце каждого периода.
Для сброса времени в переменную t записываем текущее время, после окончания периода.

## Slide 27: Путешествие по комнате
Полный алгоритм задачи путешествия по комнате с защитой от застреваний по энкодерам: