## Slide 1: Элементы навигации. Траектории, движение, действия

## Slide 2: Элементы навигации
Подзадачи робота:
Локализация – определения себя в пространстве
Построение оптимального пути – расчёт траектории в реальном времени до ближайшей цели
Управление движением для достижения цели
При этом отдельной из целей является автономность.

## Slide 3: Вариант задачи
Локализация – определение себя в контрольных точках для выполнения операций (перекрестках)
Траектория - линия или стена
Управление движением – регуляторы

## Slide 4: Подсчет перекрестков
Задача 8.2.1. Реализуйте алгоритм движения робота по линии с подсчетом перекрестков: при заезде на перекрестка робот доложен выводить на экран номер этого перекрестка.
Надпись (лейбл) на дисплее должна быть последней. Надпись с номером должна оставаться и после того, как робот съехал с перекрестка. Номер перекрестка должен выводиться в одни и те же координаты на дисплее. Поле: 8.2.1

## Slide 5: Подсчет перекрестков
Объявите все необходимые переменные и выполните калибровку (например, круговую) для датчиков освещенности.
v – скорость;
u – управляющее воздействие для регулятора;
err – ошибка для регулятора; kPL – коэффициент для регулятора;
grey1, grey2 – переменные для хранения граничных значений датчиков освещенности
p – номер перекрестка
t - отметка времени;
энкодерам;
flag – переменная для выхода из цикла

## Slide 6: Подсчет перекрестков
В начале цикла:
Считайте значения показаний датчиков. В одной итерации они могут быть использованы дважды: в проверке условия и в вычислении ошибки регулятора.
Рассчитайте время dt с момента посещения последнего перекрестка. В первую итерацию dt будет равно времени потраченному на калибровку, т.к. в начале программы t = 0.
Три условия: проверка граничных значений датчиков освещенности и времени dt.
В примере в качестве граничного значения времени выступает 300 мс.

## Slide 7: Подсчет перекрестков
Общий вид решения задачи

## Slide 8: Действия на перекрестках
Задача 8.2.2. Реализуйте алгоритм движения робота по линии c выполнением действий на перекрестках:
2,4 – забить гол
6 – вывести смайл на дисплей
7 – сказать hello
Поле: 8.2.2.

## Slide 9: Действия на перекрестках
Добавьте на ветку условия с пересчетом номера перекрестка конструкцию switch. Проверяя номер перекрестка, выполняйте необходимое действие. Каждое действие может быть отдельной подпрограммой.
Для удара по мячу можно составить подпрограмму с аргументом, чтобы выбирать направление удара.
Изменение flag на 1 позволяет выйти из основного цикла.

## Slide 10: Действия на перекрестках
Главный цикл решения задачи

## Slide 11: Переключение управления
Задача 8.2.3. Переключение между регуляторами.
На втором перекрестке робот должен переключиться на движение вдоль стены, а на пятом обратно на движение по линии. На шестом (первом) остановиться.
Поле: 8.2.3.

## Slide 12: Переключение управления
В начало программы добавьте переменную-флаг i, которая будет отвечать за управление, которое работает в данный момент времени на роботе.
Кроме этого потребуется ввести переменные для регулятора движения вдоль стены. Дистанцию dist до стены можно калибровать, устанавливая робота на перекресток у стены до запуска, или «строго» задать, как на скриншоте.
kpW – коэффициент пропорциональности для регулятора движения вдоль стены

## Slide 13: Переключение управления
Действия – изменение флагов
Управление – выбор регулятора по флагу i
Логика программы: четкое разделение действий и управления. Большую часть времени робот перемещается, управляемый регулятором. В заданных точках робот выполняет действия.

## Slide 14: Задача Трасса
Задача 8.2.4. (самостоятельная) Трасса
Дана трасса с перекрестками, стенками, воротами и мячом. В массиве action заданы действия, которые необходимо выполнить на перекрестках. При этом в элементе action[0] указано действие на перекрестке №1, action[1] - на перекрестке №2 и т.д. Действия: wall - переключиться на движение вдоль стены line - переключиться на движение вдоль линии smile - вывести смайл на экран hello - сказать hello ball - забить мяч в ворота finish - остановиться после проезда перекрестка. Напишите программу прохождения трассы с заданным порядком действий
Поле: 8.2.4. (для проверки будут использованы трассы с другим порядком действий)

## Slide 15: Задача Трасса